## Slide 1: トヨタ生産方式
大野耐一著

## Slide 2: トヨタ生産方式の基本思想
「徹底した無駄の排除」
原価に利潤をのせて値段を決定するような「原価主義」のやりかたは最終的なツケを消費者に回す。
製造業にとって、自由競争市場で生き残るためには原価の低減こそ至上命令なのである。
量の関数の下でのコストダウンはだれにでもできるが、低成長時代には
いかなる形のコストダウンに奇策はない。
人間の能力を十分に引き出して、働きがいを高め、設備や機械をうまく使いこなして、徹底的にムダの排除された仕事を行う
当たり前の、それでいてオーソドックスかつ総合的な経営システムが要請されている。

## Slide 3: トヨタ生産方式の２本柱
ジャストインタイム・・・連携プレーの妙を発揮させる
必要なものを、必要なときに、必要なだけ供給する
かんばん方式はジャストインタイムをスムーズに行うための手段である。
ニンベンのついた自働化・・・選手ひとりひとりの技を高める
機械に良し悪しの判断させる装置をビルトインする。
人は正常に機械が動いているときはいらず、異常でストップしたときにいけばよい。
⇒ひとりで何台もの機械を持てるようになり、工数低減が進み生産効率は飛躍的に向上する
異常があれば機械を止めて問題を明らかにする。
問題をはっきりさせて改善を進める。再発防止の手が打たれる
自動化では不良品の量産を防止することはできないし、機械の故障を自動的にチェックする働きも組み込まれていない。

## Slide 4: ムダを徹底的に排除する
基本的な考え
①原価低減に結びついてはじめて意味がある。
必要なものだけを、いかに少ない人間で作り出すか
②それぞれの段階※で能率向上がなされ、その上に全体としても成果があがるような見方、考え方で能率アップが進められなければならない
※ひとりひとりの作業者、それが集まったライン、ラインを中心とする工場

## Slide 5: ムダの徹底的な摘出
作りすぎのムダ
手持ちのムダ
運搬のムダ
加工そのもののムダ
在庫のムダ
動作のムダ
不良をつくるムダ
トヨタ生産方式は余剰人員をはっきりと浮き出させるシステムである
余剰人員をはっきりとつかみ有効に活用する

## Slide 6: トヨタ生産方式の運営手段
自らの手で標準作業を書いてみよ
目で見る管理を徹底する
効率的な諸条件を考慮して、物と機械と人の動きを もっとも有効に組み合わせる。
この組み合わせの集約された結果が「標準作業」
チームワークこそすべて
ひとりでどれだけやったかよりも、チームでどれだけやったかが肝心
バトンタッチの妙
お互いの仕事に線を引いてはいけない。
全員が同じレベルの力でやることが望ましいが実際にはそうならない。 「助け合い運動」がチームワークを生み出す原動力

## Slide 7: 大企業ほど反射神経を設置する
脳までいかずに反射中枢で折り返して
瞬時に対応する反射神経を企業がもっていなければならない。
「目で見る管理」
「ジャスインタイム」
「自働化」
により反射神経を鍛えることができる

## Slide 8: 「動き」を「働き」にする
「働く」とは工程が進み、仕事が出来上がっていくことが
「認識」されなければならない
作業を細かく観察すると動きを「ムダ」と「作業」に分けることができる
ムダ・・・なんら必要のないもの。すぐに省いていかなければならない
作業・・・
「付加価値のない作業」・・・いまの作業条件の下ではやらなければならないもの
「付加価値を高める作業」・・・なんらかの形で「加工」すること
工数低減とは、「付加価値を高める作業」の比率を高めること

## Slide 9: 量とスピードからの脱却
社会は昔よりも速く動いている。(速く動かされている)
効率という名のもとで、生活の優雅な面が次第に破壊されつつある？
「効率」ではないことまで「効率」といっていないか？
「効率」とはまずい方法をやめて、われわれが知り得る最もよい方法で仕事をするという簡単なことである。
背中にトランクを背負って丘を登るよりも、トラックを使って運ぶことである

## Slide 10: 用語集
トヨタ生産方式
トヨタ生産方式を分解すると、はじめに「トヨタ式のつくり方」がある。生産現場に流れをつくることである。従来の旋盤は旋盤、フライス盤はフライス盤とかためて置くのではなく、旋盤、フライス盤、ボール盤といったように工程順に一台、一台並べて配置する。それにそって従来の一人一台持ちから「多数台持ち」、正確には「多工程持ち」へ移行し生産性を向上させた。もう一つは「トヨタ式のつくり方」にのっ とった「ジャスト・イン・タイム」生産をするための運用手段としての「かんばん」 方式である。必要な品物を、必要なときに、必要な量だけ手に入れるために、「かんばん」は品物の「引き取り情報」または「運搬指示情報」として、また生産工程内に おける「作業指示情報」として有効に機能する。 ジャスト・イン・タイム 必要な品物を、必要なときに、必要な量だけ手に入れることができれば、生産現場のムダ・ムラ・ムリをなくし、生産効率を向上させることができる。これを発想した本家本元はトヨタ自工の創業者・豊田喜一郎であり、その発想を後継者たちが展開させ、生産システムにまとめ上げた。単なるイン・タイムではなく、ジャスト・イン・タイムであることが重要なポイントである。「ジャスト・イン・タイム」は、つぎの 「自働化」の思想とともに、トヨタ生産方式の二大支柱をなす。

## Slide 11: 用語集
自働化
トヨタ生産方式にあっては、あくまでニンベンの付いた「自働化」でなければなら ない。「自働化」とは機械に人間の知恵を付与することである。「自働化」の発想トヨタの社祖である豊田佐吉の自働織機から生まれた。豊田式自働織機は、経糸がきれたり横糸がなくなったりすると、機械は直ちに停止する仕組になっている。すなわち機械に良し悪しの判断をさせる装置がビルト・インされているのである。トヨタで はこの考えを機械だけでなく作業者のいるラインにも拡大している。すなわち、異常が発生したら、作業者がラインをストップさせることを徹底している。「自働化」に よって、不良品の発生を防止し、つくり過ぎを押えることができ、また生産現場の異 常を自動的にチェックできるメリットがある。
目で見る管理
「自働化」には異常があったら、ラインまたは機械を止める意味がある。この考え方の基本は、何が正常で何が異常かを明確にすることにある。品質でいえば不良を表面化させ、量でいえば計画に対して、進んでいるのが、目で見てすぐわかるようにする。機械やラインだけでなく、ものの置き方・手持ち量・「かんばん」のまわし方・2人の作業のやり方、すべての点に当てはまる考え方である。トヨタ生産方式を導入した生産現場においては、「目で見る管理」が徹底している。

## Slide 12: 用語集
アンドン |
「目で見る管理」の代表はアンドンである。これは 生産現場にかかげられた「ライ ン・ストップ表示板」である。異常表示灯について説明すると、運転中は緑色を点灯する。作業者がたとえばラインの遅れを調整しようと助けを呼ぶときには黄色を点灯する。異常を直すためにライン・ストップが必要であれば、赤色を点灯する。異常を 徹底的に排除するためには、ラインがとまることを恐れてはならない。
かんばん
「かんばん」とはトヨタ生産方式の第一の柱をなす「ジャスト・イン・タイム」を実現するための管理の道具である。四角のビニール袋の中に小さな紙切れを入れたものが多く使われている。その紙切れには、「なにを、どれだけ」引き取るか、また「なにを、どのようにつくるか」が示されている。後工程が前工程に、必要な品物を、必要なときに、必要な量だけ引き取りに行き、前工程はその引き取られた分だけっくって補充するのが「ジャスト・イン・タイム」生産であるが、この場合、後工程が前工程に引き取りに行く、この間を「引き取り情報」または「運搬指示情報」としてつな ぐのが、「引き取りかんばん」、または「運搬かんばん」という。「かんばん」の重要な 役割の一つである。もう一つ、いまの前工程が引き取られた分だけつくるために、生産を指示する「工程内かんばん」がある。この二つの「かんばん」が表裏一体となって、トヨタ自工の工場内の各工程間、トヨタ自工と協力企業との間、またそれぞれの 協力企業内の各工程間......こういった具合に、「かんばん」が回っている。ほかにやむをえずロット生産しなければならない。たとえばプレス部品の生産に使われる「信号かんばん」がある。「かんばん」は人間の意思が込められた、いわば「情報」である。

## Slide 13: 用語集
五W-Hを自らに問え!
問題点を発見するには、「なぜ」を五回反復してみよ。これこそトヨタの科学的ア プローチの基本態度である。すなわちトヨタ生産方式においては、五wは五つのWH Yである。「なぜ」を五回くり返せば、本当の要因がわかり、どうすればよいか (How)もわかってくる。
「原因」より「真因」
「原因」の向こう側に「真因」がかくれている。いつの場合も、「なぜ」、「なぜ」と 原因を掘り下げ、真因をつかんで対策をしないと、有効なアクションに移ることがで きない。
「省力化」→「省人化」→「少人化」
高性能の大型機械を導入すると、人間の力を省く、つまり「省力化」は実現できる。 しかし、より重要なのは、その機械によって人を減らし、必要な部署に回してやることである。「省力化」して工数がたとえば○・九人分減っても意味がない。一人が減ってはじめて原価低減に結びつくので、「省人化」を達成しなければならない。トヨ タ自工ではさらに新しい目標が設定された。「少人化」である。「省人化」を目ざして 「自働化」を進めてきたが、減産になったとき、生産量の減った分に比例して人を抜けない。これは「自働化」が定員制になっているからである。低成長時代には、この定員制を打破して、生産必要数に応じて何人ででも生産できるラインをつくり上げるよう、知恵をしぼる必要がある。これが「少人化」の狙いである。

## Slide 14: 用語集
「動き」を「働き」にする
いくらよく動いても、働いたことにはならない。「働く」とは工程が進み、仕事が でき上がることで、ムダが少なく効率の高いことである。管理監督者は部下の「動き」 を「働き」に変える努力をしなければならない。
ムダを認識し撲滅する
ムダを認識するには、具体的にムダの性格を分類しなければならない。生産現場のムダを分類すると、①つくり過ぎのムダ、②手待ちのムダ、③運搬のムダ、④加工そのもののムダ、⑤在庫のムダ、⑥動作のムダ、⑦不良品をつくるムダ、以上のようなものがある。たとえば「つくり過ぎのムダ」についていえば、資源有限下の低成長時代、それは企業にとってのロスというよりは、社会にとっての罪悪といっても言いすぎではない。ムダの撲滅は企業にとって至上命令である。
バカヨケ
生産工程内で100パーセント良品をつくるためには、治工具・取付具にいろいろ工夫して、不良品の発生を未然に防ぐ仕組みが必要である。これを「バカヨケ」という。「バカヨケ」にはたとえばつぎのような仕組みがある。①作業ミスがあれば、品物が冶具に取り付かない仕組み。②品物に不具合があれば、機械が加工を始めない仕組み。③作業ミスがあれば、機械が加工を始めない仕組み。④作業ミス、動作ミスを 自然に修正して、加工を進める仕組み。⑤前工程の不具合を後工程で調べて、不良を止める仕組み。⑥作業忘れがあれば、つぎの工程が始まらない仕組み――などである

## Slide 15: 用語集
標準作業の徹底
トヨタ生産方式では「ジャスト・イン・タイム」生産をしているため、各工程の標準作業表は、簡潔に明確につくり上げられていなくてはならない。標準作業の三要素 とは、①一台あるいは一個を、何分何秒でつくらなければならないかを示す「サイク ル・タイム」、②時間の流れとともに作業していく「作業順序」、③作業を続けていく ために必要にして最少な工程内の仕掛品、つまり「標準手持ち」である。
「流れ作業」と「流し作業」
「流れ作業」は品物が流れている間に、各工程で加工され価値が付加されていくことである。コンベアを使って品物を運搬するだけならば、それは「流れ作業」でなく、「流し作業」である。トヨタ生産方式の基本条件として、生産現場に「流れをつく る」ことがあげられるが、むろんそれは「流れ作業」をつくり出すことである。
多工程持ち
たとえば、機械加工の工程において、いま縦に平行して旋盤、フライス盤、ボール 盤といったように、生産の流れにそって、おのおの五台ずつ並んでいたとする。ここで一人の作業者が旋盤五台を扱うことを「多数台持ち」という。フライス盤五台、ボ ール盤五台を扱うのも同様である。それとはべつに、一台の旋盤、一台のフライス盤、 一台のボール盤......といったふうに、一人の作業者が、多数の工程を担当することを 「多工程持ち」という。トヨタ生産方式においては、生産の流れをつくることを重視 しているので、あくまで「多工程持ち」の実現に努めている。これは「少人化」に直結する。生産現場の作業者にとっては、「単能工」から「多能工」へと進むことになる。

## Slide 16: 用語集
バトンタッチ・ゾーンをつくれ!
水泳におけるリレーでは、速い人も遅い人も一定距離を受け持つが、陸上のリレー では、バトンタッチ・ゾーンで速い人は遅い人をカバーすることができる。ライン作業においても、陸上のリレー方式が望ましい。監督者はラインの能率向上のために、バトンタッチ・ゾーンをつくっておくことが大切である。
離れ小島をつくらない
作業者がポツン ポツンと配置されていては、お互い助け合うことができない。仕事の組合せを工夫して、助け合いができるような作業配分なり作業配置をすれば、「少人化」にも結びつけることができる。生産現場に生きた流れをつくると、離れ小島は生まれてこない。
生産の平準化
生産現場において、製品の流れ方がバラツクほどムダは多くなる。設備、人、在庫 その他、生産に必要な諸要素が、必ずピークに合わせて準備しなければならないからである。後工程が時期と量についてばらついた形で引き取ると、そのバラツキの大きさは前工程へさかのぼるほど広がっていく。外部の協力企業をも含めて、すべての生産ラインのバラツキを防止するためには最終の組立ライン上のバラツキをゼロにする努力をしなければならない。トヨタ自工の各最終工程は同じものをかためて流さない。 一台、一台、違った車をつくる前提で、平準化生産を行なっている。

## Slide 17: 用語集
ロットを小さく、段取り替えをすみやかに
生産の「平準化」のために、ロットはできるだけ小さくする。旧来の計画生産ではロットは「多々ますます弁ず」であった。最終組立工程でいえば、できるだけ同じ種類の車を流さないようにする。最終の組立工程がロットを小さくしていくと、とうぜん、前工程のプレス部門もそれに応じていかなければならない。プレスの型を変える、つまり「段取り替え」をひんぱんに行なわなければならない。そのほか、すべての工程も同様である。プレスは一つの型でできるだけたくさん打ち続けることがこれまでの常識であったが、トヨタ生産方式では、その常識が通用しない。段取り替えをすみやかに行なわなければならない。段取り替えのスピードは訓練によって速まり、昭和二十年代、二~三時間であったのが、三十年代に一時間を割って一五分となり、現在では三分にまで短縮されている。
ライン・ストップを恐れるな!
止まらない生産ラインは、すばらしく完成されたラインか、それとも大きな問題をかかえているか、のどちらかである。たくさんの人間がラインに配置されていれば、 流れは止まらず、問題も表面化してこない。 これはまったくダメなラインである。肝心なことは、必要に応じていつでも止められるラインにしておき、それによって不良品を生み出すことを防止し、少ない人間で改善を重ねつつ、最後には止める必要のない、体質の強いラインをつくり上げることである。ライン・ストップを少しも恐れる必要はない。
必要数=生産量
トヨタ生産方式において、生産量とはすなわち市場の必要数である。したがって、必要数とは売行きである。市場ニーズが生産現場に直結しているので、生産現場で勝手に生産数量を変えることができない。能率向上も必要数を前提として行なわれなければならない。これによって、つくり過ぎのムダを防止することができる。

## Slide 18: 用語集
稼働率と可動率
「稼働率」とは、その機械が一定時間内にフル操業したときの能力に対する、現時点での生産実績である。売行きが悪くなれば稼働率はとうぜん下がる。反対に注文がふえると、残業や交代勤務によって一二〇パーセント稼働もありうる。この稼働率の良し悪しは必要数に対する設備の選択の問題である。トヨタ自工でいう「可動率」とは、動かしたいときにいつでも動く状態をいう。これは100パーセントが理想である。このためには、保全が確実に行なわれていなければならないし、また段取り替え時間の短縮がはかられなければならない。
作業改善から設備改善へ
生産現場の改善案を大別すると、作業上のルールを決めたり、配分をやり直したり、 物の置場を明示したりする「作業改善」と、装置を導入したり、設備を自働化したり する「設備改善」とがある。「設備改善」にはお金がかかり、しかもやり直しがきかない。トヨタ生産方式では、まず作業の手順化、標準化を徹底する。それによって大半の問題点は改善できる。「設備改善」が先行すると、生産現場は「作業改善」をしないようになる。「作業改善」が行なわれてから「設備改善」が行なわれるべきである。
もうけるIE
IEすなわちインダストリアル・エンジニアリングはアメリカから入ってきた生産管理技術であり、経営管理技術である。その定義はさておいて、トヨタ生産方式では、 生産現場全体に及び、質・量・タイミングの調和のうえにコストの低減をはかる「製造技術」であるとする。たんに学者の世界で論じられるIEの手法(メソッド)ではなく、原価低減に直結する「もうけるIE」こそ「トヨタ式IE」のいちばんの特徴 である。